## Slide 1: Bitte beachten!
Auf den folgenden Seiten finden Sie Tipps zur Anwendung

## Slide 2: µController
Hardware
  Raspberry Pi 3 Model B
  Arduino Uno Rev 3
  Pololu Simple High-Power Motor Controller 18v15

## Slide 3: µController
Hardware
  Raspberry Pi 3 Model B
  Arduino Uno Rev 3
  Pololu Simple High-Power Motor Controller 18v15

## Slide 4: Controller
Hardware
  Playstation DUALSHOCK4 Wireless Controller

## Slide 5: Sensoren
Hardware
  Parallax INF PING))) Ultrasonic Distance Sensor
  Logitech Webcam C300

## Slide 6: Aktuatoren
Hardware
  Modelcraft 4519 Servo
  Brushed DC Motor (Chassis)

## Slide 7: Akkus
Hardware
  Power Bank
  Nickel-Metall-Hybrid Akku

## Slide 8
Pololu Motor Controller 18v15

## Slide 9
Kalibrierung: (RC1 Kanal)
Motor Stop: High Anteil 18.75%
Pololu Motor Controller 18v15

## Slide 10
Kalibrierung: (RC1 Kanal)
Motor Full Forwards: High Anteil ~100%
Pololu Motor Controller 18v15

## Slide 11
Kalibrierung: (RC1 Kanal)
Motor Full Backwards: High Anteil 6,25%
Pololu Motor Controller 18v15

## Slide 12
Periodenlänge 2 ms
Modelcraft 4519 Servo

## Slide 13
Parallax INF PING))) Ultrasonic Distance Sensor

## Slide 14: Aufgaben
Arduino Uno Rev 3

## Slide 15: PWM Signal
Arduino Uno Rev 3
  Ausgabe am Pin 11
  Periodenlänge: 4 ms
  Timer 2, FastPWM, Clear Pin 11 on Compare Match
  Setzen der Compare Werte durch den Compare Interrupt

## Slide 16: Ultraschall
Arduino Uno Rev 3
  Ausgabe/Eingabe am Pin 7
  Erzeugung des Trigger Signals
  Messen des Input Signals
  Umrechnung der Zeit in Distanz

## Slide 17: Watchdog
Arduino Uno Rev 3
  Überprüfen, ob das Programm auf den Raspberry Pi noch läuft
  Periodisches Senden von Nachrichten über die serielle Schnittstelle
  Warten bis Antwort kommt
  Bei fehlender Antwort innerhalb 200 ms, Motor auf Stop schalten

## Slide 18
Playstation DUALSHOCK4 Wireless Controller
Verbindung über Bluetooth mit Master Raspberry Pi
Steuerung der Geschwindigkeit über R2 (vorwärts) und L2 (rückwärts)
Steuerung der Fahrtrichtung über den linken Joystick

## Slide 19
Schematischer Aufbau