## Slide 1
SYNC-PARTY
Automatisches synchrones Fahren mehrerer Modellautos
Adrian Leher, Andrej Utz, Jochannes Eichenseer, Simon Hölzl, Tran Luu Ngoc

## Slide 2
Adrian Leher, Andrej Utz, Jochannes Eichenseer, Simon Hölzl, Tran Luu Ngoc
Inhalt
  Hardware
  Software
  Netzwerk
  Synchronisierung
  Kamera

## Slide 3
Simon Hölzl
Hardware

## Slide 4
Hardware
µController
  Raspberry Pi 3 Model B
  Arduino Uno Rev 3
  Pololu Simple High-Power Motor Controller 18v15
Simon Hölzl

## Slide 5
Controller
  Playstation DUALSHOCK4 Wireless Controller
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 6
Sensoren
  Parallax INF PING))) Ultrasonic Distance Sensor
  Logitech Webcam C300
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 7
Aktoren
  TowerPro SG-5010 Servo
  Brushed DC Motor (Chassis)
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 8
Stromversorgung
  Power Bank
  Nickel-Metall-Hybrid Akku
Simon Hölzl

## Slide 9
Pololu Motor Controller 18v15
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 10
Motor Stop: High Anteil 18.75%
Hardware
Pololu Motor Controller 18v15 - Kalibrierung
Simon Hölzl

## Slide 11
Motor Full Forwards: High Anteil ~100%
Pololu Motor Controller 18v15 - Kalibrierung
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 12
Motor Full Backwards: High Anteil 6,25%
Pololu Motor Controller 18v15 - Kalibrierung
Hardware
Simon Hölzl

## Slide 13
Steuerung über PWM Signal
Periodenlänge: 20 ms (50 Hz)
Tastgrad (High-Anteil): ~1 ms (-90°) – ~2 ms (90°)
Mit Reifen: 1,2 ms (-54°) – 1,8 ms (54°)
Hardware
PowerPro SG-5010 Servo
Simon Hölzl

## Slide 14
Reichweite: 2 cm – 3 m
Elektrische Eigenschaften: 5V, 35mA
Eine Leitung für Trigger Signal und Input Signal (SIG)
Hardware
Parallax INF PING))) Ultrasonic Distance Sensor
Simon Hölzl

## Slide 15
Hardware
Arduino Uno Rev 3 - Software
Simon Hölzl
Driver

## Slide 16
Hardware
  Ausgabe am Pin 11
  Periodenlänge: 4 ms
  Timer 2, FastPWM, Clear Pin 11 on Compare Match
  Setzen der Compare Werte durch den Compare Interrupt
Arduino Uno Rev 3 – PWM Signal
Simon Hölzl

## Slide 17
Hardware
  Ausgabe/Eingabe am Pin 7
  Erzeugung des Trigger Signals
  Messen des Input Signals
  Umrechnung der Zeit in Distanz
Arduino Uno Rev 3 - Ultraschall
Simon Hölzl

## Slide 18
Hardware
  Überprüfen, ob das Programm auf den Raspberry Pi noch läuft
  Periodisches Senden von Nachrichten über die serielle Schnittstelle
  Warten bis Antwort kommt
  Bei fehlender Antwort innerhalb 200 ms, Motor auf Stop schalten
Arduino Uno Rev 3 - Watchdog
Simon Hölzl

## Slide 19
Hardware
Playstation DUALSHOCK4 Wireless Controller
Verbindung über Bluetooth mit Master Raspberry Pi
Steuerung der Geschwindigkeit über R2 (vorwärts) und L2 (rückwärts)
Steuerung der Fahrtrichtung (links/rechts) über den linken Joystick
Simon Hölzl

## Slide 20
Hardware
Schematischer Aufbau
Simon Hölzl

## Slide 21
Andrej Utz
Software

## Slide 22
Software
Andrej Utz
OS: Linux 4.14
Programmbasis
  C++
  Boost.Asio
  mqtt_cpp
  OpenCV
Buildsystem
  CMake
  GCC
Auswahl

## Slide 23
Driver
Driver
UART-RS232 über USB
UART-RS232 über USB
Bluetooth
WLAN
Software
Andrej Utz
Übersicht

## Slide 24
Software
Andrej Utz
Läuft nur beim Master
Warten auf Eingabe-Events vom Kernel
  Lesen von /dev/input/js0 – fertig!
    Linux erleichtert Zugriff auf Eingaben enorm
    Treiber für PS4 Controller bereits im Kernel
    Bluetooth komplett abstrahiert
  Trigger und Sticks am Controller werden Achsen genannt – 8 Achsen, 12 Knöpfe
  Achsenwerte in Bereich von [-32767;+32767]
Weiterleitung an MQTT-Broker
  nur Wertänderungen!
  Skalierung auf [-64;+64]: weniger Genauigkeit – weniger zum Senden
Komponenten – Controller

## Slide 25
Software
Andrej Utz
Fahrsteuerung – Synchronisierung, Lenkung, Beschleunigung
Warten auf MQTT-Pakete
Lenkung über RPi Hardware-PWM
  sysfs-Interface in Linux: /sys/class/pwm/pwm0/
    /period – Periodendauer, für Servos 20.000.000 ns
    /duty_cycle – Tastgrad, [500.000; 2.500.000] ns
    muss in /boot/config.txt aktiviert werden!
Beschleunigung, Ultraschall, Akkustand übernimmt Driver
Synchronisation
Tracking mit Kameras
  Linux hilft wieder: V4L2-Treiber abstrahieren die Kamera zu /dev/video0
Komponenten – Cortex

## Slide 26
Software
Andrej Utz
Driver-Kommunikation mit einfachem Befehlsprotokoll
  Anfrage: [<Befehl><Parameter>] (4 Bytes)
  Antwort:
    OK: [<gleicher Befehl>,<Wert>]
    Error: [MSB gesetzt + <gleicher Befehl><Wert>]
  Spiegeln der Befehle hilft festzustellen, was schon abgearbeitet wurde
  Beispiel: Lese Ultraschall auf Pin 7 des Driver [0x3,0x7] → [0x3, 0xF] – 15 cm Distanz
Komponenten – Cortex

## Slide 27
Adrian Leher
Netzwerk

## Slide 28
- Wlan Verbindung
- Master als Access Point
- Slaves haben keinen Internetzugriff
Vorteil: Autos überall einsetzbar
Physische Verbindung
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 29
hostapd
Netzwerk
- Daemon für Access Points
- IEEE 802.11 AP Management
- Konfiguration mittels Textfile
Adrian Leher

## Slide 30
hostapd.conf
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 31
- leichtgewichtiger DHCP Server
- Domain Namespace System
-> Kann Namen für lokales Netz stellen
- geringe Anforderungen an System Ressourcen
dnsmasq
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 32
- Message Queueing Telemetry Transport
- „Protokoll des IoT“
- basiert auf Publish und Subscribe Prinzip
- Entkopplung Sender, Empfänger
MQTT
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 33
- leichtgewichtiges Protokoll
- gut wenn wenig Daten übertragen werden müssen
- geringer Ressourcen Verbrauch
- gut für one to many Verbindungen
MQTT Vorteil
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 34
Subscribe | Publish: sp/motor | Publish: sp
sp/# | Empfang | Empfang
sp/motor | Empfang | Kein Empfang
sp/steering | Kein Empfang | Kein Empfang
motor/sp | Kein Empfang | Kein Empfang
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 35
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 36
- Verbinden mehrerer Autos mittels :
sp/slave1 … sp/slaveX
- Anbindung der Sensoren:
sp/slaveX/Ultraschall
sp/slaveX/Camera
Vision Swarm
Netzwerk
Adrian Leher

## Slide 37
Tran Luu Ngoc
Synchronisierung

## Slide 38
Synchronisierung
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Tran Luu Ngoc

## Slide 39
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 40
M
S
Synchrones Abbiegen
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 41
M
S
M
S
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 42
M
S
M
S
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 43
r1 r2
l
α
b
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 44
Die Geschwindigkeit berechnet sich durch das Verhältnis von den Geschwindigkeiten und dem Radius:
Ultraschall US misst den Abstand zwischen den Fahrzeugen. So lässt r2 alternativ berechnen:
Geschwindigkeit und Winkel:
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 45
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Ngoc
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 46
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Ngoc
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 47
M
S
Anpassung der Geschwindigkeit
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 48
v++
M
S
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 49
M
S
v--
Anpassung der Geschwindigkeit
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 50
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Ngoc
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 51
Anpassung der Distanz zueinander
Mit Hilfe des Ultraschalls
Anpassung der Geschwindigkeit
Mit Hilfe von der Kamera
Synchrones Abbiegen
Beispiel Linksabbiegen
Ngoc
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 52
M
S
Anpassung der der Distanz zueinander
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 53
M
S
Anpassung der der Distanz zueinander
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 54
M
S
Anpassung der der Distanz zueinander
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 55
M
S
Anpassung der der Distanz zueinander
Synchronisierung
Tran Luu Ngoc

## Slide 56
Johannes Eichenseer
Kamera

## Slide 57
Logitech C300
  Über USB an Raspberry Pi angeschlossen
  Ansteuerung über OpenCV 3.4.1
  320x240 Auflösung bei 15/30 fps
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 58
Korrektur von Geschwindigkeitsdifferenzen
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 59
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 60
Bilderkennung mit OpenCV
Fall 1: Bild weit entfernt
Kamerabild
Gespeichertes Muster
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 61
Bilderkennung mit OpenCV
Fall 1: Bild weit entfernt
Positive Erkennung!
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 62
Bilderkennung mit OpenCV
Fall 2: Bild sehr nahe
Keine Erkennung!
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 63
Bilderkennung mit OpenCV
Fall 2: Bild sehr nahe
Bild wird in 20 Stufen von 100% - 20 % skaliert
Bilderkennung wird auf jede Stufe angewendet
Die beste Übereinstimmung wird gespeichert (Eckpunkte & Skalierungsfaktor)
Die beste Übereinstimmung wird auf das Original rückskaliert und gespeichert
Beste Übereinstimmung
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 64
Bilderkennung mit OpenCV
Fall 2: Bild sehr nahe
Positive Erkennung!
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 65
Motion Tracking mit OpenCV
Aus den Eckpunkten wird ein Mittelpunkt berechnet
Nur die X-Koordinate ist relevant
Bildbreite:
192px – 52px = 140px
Mittelpunkt:
52px+140px/2 = 122px
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 66
Motion Tracking mit OpenCV
Wiederhole Berechnung für jedes einzelne Bild
Bildbreite: 140px
Mittelpunkt:
150px+140px/2 = 220px
=> Auto muss etwas schneller fahren!
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 67
?
Positionsbestimmung mit mehreren Fahrzeugen
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 68
Fahrzeuge erhalten individuelle ID
ID wird als Barcode im Sichtbereich der Kamera montiert
Jedes Fahrzeug gibt ID des vorderen und linken Fahrzeugs durch
Vollständiges Grid kann erstellt werden
7
5
3
Positionsbestimmung mit mehreren Fahrzeugen
Kamera
Johannes Eichenseer

## Slide 69
Fragen?

## Slide 70
Vielen Dank
für eure Aufmerksamkeit!